## Slide 1
PORSCHE (CHINA) MOTORS LTD.
上海临港 PDC 仓库项目
技术投标方案
投标方：江苏飞力达国际物流股份有限公司（Feiliks）
投标日期：2026年3月 | 版本：V1.0
机密 | CONFIDENTIAL — 江苏飞力达国际物流股份有限公司

## Slide 2
目录 CONTENTS
01
公司概况与资质
资质认证 · 行业经验 · TISAX
02
项目实施方案
组织架构 · Go-Live 计划 · SAP对接
03
DG仓库解决方案
选址布局 · 消防设施 · 人员资质
04
仓库运营方案
入库流程 · 拣货出库 · 6S管理
05
CCTV与安防方案
监控系统 · 访问控制 · 信息安全
06
KPI保障方案
准确率保障 · Bonus/Malus应对
07
绿色物流方案
新能源替换 · CO₂减排计算
08
应急预案
延误响应 · 故障处理 · DG应急

## Slide 3
01
公司概况与资质
核心资质 · 汽车物流28年经验 · TISAX AL3认证

## Slide 4
公司资质认证
ISO 9001:2015 质量管理体系 — 仓储运输全流程覆盖
ISO 14001:2015 环境管理体系 — 仓库运营及运输合规
ISO 45001:2018 职业健康安全 — 作业场所管理认证
TISAX AL3（可信信息安全评估）— 最高等级，保时捷集团认证要求
危险化学品经营许可证 — 甲类资质，覆盖2.1/2.2/3/4.1/8/9全品类
道路危险货物运输许可证 — 含DG全类别道路运输资质
海关AEO高级认证企业 — 通关便利化，优先查验豁免

## Slide 5
汽车零部件行业经验（28年）
宝马（BMW）北京/沈阳零件中心 — 自2015年，管理SKU逾80,000个
奔驰（Mercedes-Benz）上海临港项目 — 自2019年，VOR+库存订单运营
大众（Volkswagen）上海外高桥进口零件仓库 — 自2017年，年处理5,000TEU
奥迪（Audi）华中零件配送中心 — 自2016年，覆盖鄂湘豫三省经销商
涵盖：高价值零件管理 · VOR紧急订单 · 危险品存储 · SAP EWM系统

## Slide 6
02
项目实施方案
16周Go-Live计划 · 43人专业团队 · SAP EWM系统对接

## Slide 7
项目组织架构 — 43人专业团队
项目督导委员会（VP of Automotive）— 战略决策与资源保障
项目总监（张伟，22年+汽车物流）— 曾任宝马北京零件中心运营总监
仓库运营经理（李明辉，15年）— 奔驰上海临港前运营主管，SAP EWM认证专家
运输调度经理（王海涛，12年）— 大众进口零件分拨中心运输负责人
DG安全经理（陈晓东，10年）— 注册安全工程师+注册消防工程师
质量主管（刘芳，8年）— IATF 16949内审员，VDA 6.3过程审核员

## Slide 8
16周 Go-Live 计划（目标：2026年8月1日）
招聘启动：2026年5月4日
招聘完成：2026年6月15日
管理培训：>120课时/人
SAP EWM：IDoc/BAPI接口
操作培训：>80课时/人
应急演练：综合预案演练
系统对接：PCN SAP EWM
UAT测试：2026年6月底完成

## Slide 9
03
DG仓库解决方案
临港奉贤 · 1,050㎡ · 锂电池专项存储 · 消防系统认证

## Slide 10
DG仓库选址与布局
地址：临港奉贤园区 — 距临港PDC约40分钟车程（满足<1小时要求）
建筑面积：1,050 sqm（超出FY2026要求的800sqm，预留FY2028扩至1,200sqm）
分区存储：存储区A/B（DG货品各400sqm）+ 存储区C（锂电池250sqm）
锂电池隔离区：户外F-90耐火集装箱，距建筑≥5米，双隔离区设计
温控系统：温度5-30°C，湿度<60%，温感直连消防部门
资质完备：危险化学品经营许可证（甲类）+ 道路危险货物运输许可证

## Slide 11
消防与应急设施配置
ESFR自动水喷淋系统 — 覆盖全仓库，流量≥245L/min
消防栓（65mm，间隔≤15m）+ 干粉/CO₂灭火器（30+15具）
温感/烟感探测器85个 — 直连临港消防指挥中心，响应<2分钟
F-90防火墙门（8扇）+ 紧急泄压口（4处）
B级防化服10套 + 正压空气呼吸器6套 — DG泄漏处置专用
200kVA应急发电机 — 双路市电+ATS，燃料储备≥72小时

## Slide 12
04
仓库运营方案
入库10h/30h · VOR<25min出库 · 6S目标96分 · 循环盘点

## Slide 13
入库与出库时效保障
空运入库：KPI要求12h内99% → 飞力达承诺10h内99.5%（专人驻场机场）
海运入库：KPI要求36h内99% → 飞力达承诺30h内99.5%（预清关+直送）
VOR紧急订单：接单到出库<25分钟，1小时内完成装载，优先处理
库存订单出库：从波次释放到装载完成≤4小时
6S管理：月度目标≥96分（PCN要求≥95分），每日检查持续改善

## Slide 14
库存准确率保障 — 年度盘点方案
月度盘点：全库位30%覆盖，盲盘+系统比对，目标≤0.01%（KPI要求≤0.02%）
季度盘点：全库位100%覆盖，系统冻结后全面盲盘
年度大盘：100%库位+100%零件号，PCN见证，差异按经销商价格赔偿
循环盘点（Cycle Count）：每周高价值零件抽盘，确保A类零件月月覆盖
系统保障：SAP EWM实时账务，FIFO强制执行，任何操作必须先扫库位再扫零件

## Slide 15
05
CCTV与安防方案
74台摄像头全覆盖 · TISAX AL3标准 · 四级访问控制 · 信息安全

## Slide 16
安防系统配置（74台摄像头）
主仓库：4MP网络摄像机24台 — 仓库全覆盖，无死角
DG仓库：防爆型网络摄像机16台 — 危险区域专用认证设备
仓库出入口：6MP智能分析摄像机8台 — 人脸识别+人数统计
停车场/装卸区：枪式摄像机6台 — 装卸实时监控
周界围栏：枪式摄像机+周界入侵检测12台 — 电子围栏联动
录像存储：H.265+，NVR存储Raid 5冗余，容量≥1.5PB，保留90天

## Slide 17
信息安全四大控制域
物理安全：访客预约+身份登记+人员陪同，100%员工背景调查
网络隔离：仓库终端与办公网络物理隔离，SAP EWM专用网络通道
访问控制：基于RBAC的角色管理，离职账号立即禁用，密码90天强制更换
数据保护：存储加密AES-256，传输TLS 1.2+，异地容灾（昆山+广州）
TISAX AL3：与保时捷集团信息安全标准高度匹配，供应链数据全程保障

## Slide 18
06
KPI保障方案
五重配送准确率体系 · Bonus/Malus分级应对 · 关键KPI预防机制

## Slide 19
KPI 目标承诺
KPI指标
PCN目标
飞力达承诺
保障等级
配送准确率 VOR
≥ 99.97%
≥ 99.98%
★★★★★ 关键
配送准确率 库存订单
≥ 99.97%
≥ 99.98%
★★★★★ 关键
月度库存准确率
≤ 0.02%
≤ 0.01%
★★★★★ 关键
年度库存准确率（金额）
≤ 0.02%
≤ 0.01%
★★★★★ 关键
货损率
0%
0%
★★★★☆ 关键
入库时效 空运
12h内 99%
10h内 99.5%
★★★☆☆
入库时效 海运
36h内 99%
30h内 99.5%
★★★☆☆
6S评分
≥ 95分
≥ 96分
★★☆☆☆
Bonus/Malus
达标+3%
目标100%达标
★★★★★ 关键

## Slide 20
配送准确率99.97%的五重保障体系
第一重：出库三重复核 — 拣货复核+打包复核+出库管理员最终复核
第二重：全程条码追溯 — 入库/上架/拣货/出库/签收，扫码记录全程可追溯
第三重：VOR零件优先处理 — 专属暂存区，独立波次，优先装载
第四重：承运商KPI管理 — 5年以上汽车配送经验，末位淘汰机制
第五重：签收确认+异常48小时闭环 — 收件人当场清点，签收单拍照存档

## Slide 21
07
绿色物流方案
2030碳中和 · 三阶段替换 · CO₂减排1,310吨/年 · 绿色溢价+4%

## Slide 22
绿色物流方案 — CO₂ 减排路线图
阶段
时间
替换比例
车辆类型
年减排量
减排率
基准
当前
0%（柴油）
传统柴油车
0 吨
0%
第一阶段
2026 H2
20%
纯电动货车
262 吨
20%
第二阶段
2027
40%
电动+氢能源
524 吨
40%
第三阶段
2028
60%
电动+氢能源
786 吨
60%
远期目标
2030
100%
全绿色能源
1,310 吨
100%
首年减排 262 吨 CO₂ | 绿色附加费仅 +4% | PCN战略合作共推2030碳中和

## Slide 23
新能源替换方案与成本分析
第一阶段（2026 H2）：采购2台比亚迪T5D纯电动货车，临港区域内配送20%替换
第二阶段（2027）：采购福田欧辉氢燃料电池货车，40%替换，短中途全覆盖
第三阶段（2028）：60%替换，评估氢能源长途运输可行性
运营成本：纯电动车1.4元/km vs 柴油车3.2元/km — 长期运营成本更优
绿色溢价：飞力达承诺绿色附加费控制在+4%以内，PCN承担
碳交易价值：首年减排262吨CO₂，按400元/吨碳价，年价值约10.5万元

## Slide 24
08
应急预案
三级预警响应 · 人工接管模式 · DG泄漏专项处置 · 锂电火灾禁止用水

## Slide 25
运输延误与仓库故障应急响应
黄色预警（延误1-2h）：15分钟内响应，备用车辆30分钟内到位
橙色预警（延误2-4h）：10分钟内响应，启动应急调度，通知PCN更新ETA
红色预警（延误>4h）：5分钟内升级，启用备选方案，空运/替代仓库并行
电力保障：双路市电+200kVA发电机自动启动（5秒），UPS保障IT系统2小时
系统故障：15分钟内启动人工模式，手工单据+电话确认，保障VOR优先出库

## Slide 26
DG泄漏与锂电火灾专项应急
DG泄漏：5秒撤离，1分钟G-Alarm报警，10分钟内应急组到位穿B级防化服
锂电起火：立即撤离≥15m，禁用所有灭火器（干粉/D类/CO₂），禁止用水！
专业处置：拨打119报告"锂电池火灾"，持续水喷淋冷却至完全冷却防复燃
隔离暂存：F-90集装箱隔离区，24小时复燃监测，通知PCN+专业回收商
应急合作：与上海化学工业区应急救援中心签订应急救援协议
年度演练：每季度综合应急演练，涵盖DG泄漏/锂电火灾/系统故障三大场景

## Slide 27
感谢信任
期待与保时捷携手，共创卓越供应链
江苏飞力达国际物流股份有限公司
联系人：项目经理团队 | Tel: +86 512-XXXX-XXXX
网址：www.feiliks.com | 股票代码：300240
机密 | CONFIDENTIAL — 江苏飞力达国际物流股份有限公司